Celem ćwiczeń jest opanowanie umiejętności opracowania wyników i przygotowania do postaci umożliwiającej publikację

1. Otwórz przykładową pracę:

http://www.rwrobel.zut.edu.pl/pliki_nano/Blazej_MaterialsCharacterizations.pdf

2. Odszukaj rysunek z przedstawiający widmo ramanowskie.

3. Wykorzystując dane zawarte w pliku:

http://www.rwrobel.zut.edu.pl/pliki_nano/DWD_CNT_czyste.txt

utwórz wykres o wyglądzie analogicznym jak w przykładowym artykule.

W tym celu:

- wczytaj dane do arkusza excela

- utwórz wykres

- zastosuj gładzenie 5 punktowe

- zastosuj gładzenie 7 punktowe

- zastosuj wielokrotne (3x) gładzenie 7 punktowe.

- utwórz wykres przedstawiający punkty pomiarowe oraz wygładzone dane

- dobierz skalę wykresu i sformatuj osie

- przenieś dane do programu PowerPoint

- doprowadź wykres do poniższej postaci:

Oszacowanie stosunku ilości defektów do ilości grafitu

Piki widoczne w spektrum odpowiadają sygnałom pochodzącym od defektów w nanorurkach węglowych (D) oraz od grafitu (G). Miarą zdefektowania materiału jest stosunek intensywności piku D do G. W celu wyznaczenia dokonaj rozplatania widma na dwa składowe komponenty za pomocą programu MagicPlot.

- ściągnij plik MagicPlot i go uruchom:

http://www.rwrobel.zut.edu.pl/pliki_nano/MagicPlotStudent.exe

- Wybierz z menu: Project --> Import text table ... wskaż na plik tekstowy z danymi ramana

- kliknij przycisk Import

Na ekranie powinieneś zobaczyć następujący obrazek:

- Zaznacz kolumny A i B a następnie z menu wybierz:

Table-->create fit plot -->line

Otrzymasz obrazek:

Krzywa ramanowska posiada poziom tła, który maleje w przybliżeniu liniiowo oraz dwa komponenty.

Użyj przycisku  "Add" i dodaj komponent liniowy oraz dwa Lorentzowskie (Lorentzian)

Otrzymasz poniższy obrazek:

Ustaw nachylenie linii przesuwając punkty zaznaczone strzałkami:

Zaznacz w prawym oknie "Baseline"

A następnie wciśnij "Fit by Sum"

Otrzymasz

dopasowane komponenty do dwóch pików:

Klikając w dany komponent (Prawe okno) w prawym dolnym oknie wyświetli się wartość powierzchni danego komponentu

Oblicz stosunek pól: D/G.

Odtwarzanie komponentów w Excelu:

Na podstawie parametrów równania Lorentza otrzymanych w wyniku dopasowania krzywych w programie MagicPlot odtwórz w Excelu wykresy komponentów tak by otrzymać poniższy wykres:

Dodaj trzecią kolumnę z funkcją liniową y=ax+b

Utwórz kolumnę z sumą y1, y2, y3 i dodaj ją do wykresu:

Otrzymałeś krzywą będącą superpozycją komponentów i linii tła

Dodaj dane pomiarowe do wykresu oraz komponenty (komponent plus funkcja tła np: y1+y3) tak aby uzyskać poniższy wykres:

Użyj 3 krotnego 7 punktowego gładzenia punktów pomiarowych i otrzymaj poniższy wykres: